Bloqueos son un Componente en Salvaguardas de la Maquinaria

Apagan la Maquinaria Cuando Se Entra a Áreas Peligrosas

Protegen a los Trabajadores y sus Compañeros Contra Peligros de la Maquinaria

Los Bloqueos atribuyen mecanismos que actúan automáticamente al apagar las maquinas cuando la guardia, cobertura o otros aparatos similares son abiertos o removidos.

Hay muchos tipos de bloques de seguridad utilizados como salvaguardas:

- Enchufe de Proximidad

  - Este tipo de bloqueo utiliza un campo de radiofrecuencia para controlar la operación de la maquina. Estos son a menudo utilizados en grandes compactadores de basura  por ejemplo para apagar la máquina si alguien se acerca demasiado.

- Enchufe de Limite

  - Este aparato utilice el enchufe para apagar la maquina si el mecanismo operativo se extiende demasiado, o si la guarda es removido o una puerta de acceso es abierta. Se utilice comúnmente como un tipo de aparato de bloqueo, pero también como algo para evitar fácilmente.

- Bloqueo de Seguridad

  - Este aparato es un mecanismo de entrar un código o una llave

  - Estos son difícil de pasar por alto y son utilizados frecuentemente como un aparato de bloqueo de seguridad

- Consejos para el uso apropiado de bloqueos con sistemas de salvaguardas

  - No pase por alto un bloqueo de seguridad permitiendo que la maquinaria opera cuando la guarda es abierta o removida.

  - Asegure que el equipo se apague cuando el bloqueo de seguridad es removido.

  - No utilice bloqueos de seguridad como una forma de bloquear/etiquetar el equipo. Siga los procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetar de acuerdo con el procedimiento de control enérgico del equipo.

  - El bloqueo de seguridad es la mejor selección para protección del trabajador porque es más difícil de pasar por alto.

  - Un salvaguarda de bloque debería ser diseñado para usarse de tal manera que la maquina en la cual esta instalado no puede utilizarse al menos que el salvaguarda de bloqueo este en una posición cerrada.

  - Salvaguardas de bloqueo también deberían ser del tipo ‘fallo seguro’, por ejemplo si un componente del mecanismo de bloqueo falla, la maquina no debería ser capaz de ser puesto en movimiento.

This form documents that the training specified above was presented to the listed participants. By signing below, each participant acknowledges receiving this training.

Organization:

Trainer:					 Trainer’s Signature:

Class Participants:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

Name:					 Signature:				 Date:

# Text boxes

El bloqueo en este equipo apaga el equipo para liberar trabas.

Bloqueo de Seguridad tiene un aparato de llave lo cual hace difícil pasar por alto

This interlock guard on this equipment shuts equipment down for un-jamming product